Xenon pirnide komplekt

Komplekti kuulub: 2 pirni (5000K), 2 ballasti ja paigaldustarvikud.

Garantii antud komlektile kehtib 1 aasta paigaldamise kuupäevast. Tingimusel, et see on lastud paigaldada mõnes autode elektritöid teostavas ettevõttes ja on täitnud karbis kaasasoleva garantiitunnistuse ning kinnitanud tööd oma allkirjaga.

Enne paigaldamist tasuks kindlasti kontsulteerida ka vastava auto autoriseeritud esindajaga.

NB!

Ise paigaldatud xenon komplektile garantii ei kehti.

Garantii alla ei kuulu veel:

- Mehhaanilised vigastused.

- Valest paigaldusest tekkinud kahjustused.

- Mittesobivus auto elektrisüsteemiga.

Xenon pirn annab välja üle kolme korra eredamat valgust kui halogeenlamp, kasutades selleks poole vähem võimsust(watte).

Unikaalne valge värvus muudavad teekattemärgistuse ja liiklusmärgid palju paremini nähtavaks võrreldes tavapirni kasutamisega.

Xenon pirnid on 3x kestvamad kui tavalised halogeenpirnid. 
Vee ja vibratsiooni kindlad. Töötemperatuur: -35 kuni 105kraadi.
Eluaeg vähemalt 3000 töötundi.

Xenon pirne tohib paigaldada sõidukile, millel on automaatne tulede kõrguse regulaator ja tulede pesur, mis on reguleeritud ka vastavate määrustega Liiklusseaduses.

MKM määrus:

Lähi- ja kaugtulelaternad, mille lampide valgusvoog ületab 2000 lm 
Nõuded:

1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates; 
2) nende laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, peab toimuma automaatselt. Laternatel peab olema hajutiklaasi puhasti; 
3) gaaslahenduslambiga laternatel peab kaugtulelt lähitulele ümberlüliv seade tagama, et seadme rikke korral oleks sisse lülitatud lähituli. Ümberlülitusmehhanism peab välistama tulede vahepealsesse asendisse lülitatuse võimaluse; 
4) igas lähitulelaternas võib olla ainult üks gaaslahendusvalgusallikas.

Paigaldusjuhend:

1) Igaksjuhuks ühenda lahti auto aku. Eemalda tule tolmukate ( juhul kui see on olemas ) , võta välja originaalpirn

2) Kui su auto tulel on tolmukate , puuri sinna 1“ või 24mm läbimõõduga auk, kust saab juhe koos läbiviiguga läbi tulla.

3) Eemalda Xenoni pirn kaitsvast ümbrisest. Ole ettevaatlik, ÄRA puutu pirni klaasosa, käsitle teda plastik otsast, kui pirnile peaks sattuma õli või mustus , pese see ettevaatlikult alkohooliga.

4) Lükka pirni juhtmed läbi tolmukatte ( nagu pildil näidatud ) Ühenda auto tule sees olevad juhtmed ( pluss & miinus ).

5) Säti paika läbiviigu kumm, mis on juhtmete ümber.

6) Ühenda pirni juhtmed plokiga

7 )Leia plokkidele sobilik koht:
- Ära puuri ploki sisse auke!
- Paigalda turvalisse kohta.

8) Ühenda aku kaabel külge tagasi.

Maaletooja:

Hasmar Auto AS, Mäepealse 2, Tallinn

Tel: +372 670 3040